INSTRUKCJA OBSŁUGI

## MODEL: G 232 STYLUS

PRODUCENT:                                                                               DYSTRYBUTOR:

DEL SPORT SP. Z O. O.

EXERCYCLE S.A

P.O. BOX 195                                                                                   ul. Syrokomli 16

01080 Vitoria                                                                               03-335 WARSZAWA

Spain                                                                          tel: +48 (22) 811-01-02,811-07-39

fax: (22) 674-41-42

e-mail: delsport@delsport.com.pl

www.delsport.com.pl

Instrukcja bezpieczeństwa:

● Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń.

● Jeśli w trakcie treningu poczujesz ból, przerwij ćwiczenie. Nie ćwicz ponad swoje możliwości.

● Ustaw urządzenie na równej powierzchni. Ze względu na bezpieczeństwo wokół urządzenia nie powinny znajdować się żadne przedmioty w odległości minimum 0,5m.

● Nie pozwól by dzieci bawiły się urządzeniem lub w jego pobliżu. Nie zbliżaj rąk do ruchomych elementów urządzenia.

● Upewnij się przed rozpoczęciem ćwiczenia czy wszystkie części zostały odpowiednio zainstalowane.

● Używaj odpowiedniego obuwia i stroju. Upewnij się czy dobrze zawiązałeś sznurówki.

● Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normą EN957 (klasa H.C) i przystosowane jest jedynie do użytku domowego. Maksymalne obciążenie urządzenia to 90kg.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia.

Wyjmij urządzenie z kartonu i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części.

Korzystaj z urządzenia zawsze zgodnie z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Nie korzystaj z urządzenia, które może być uszkodzone.

Ćwiczenie na maszynie eliptycznej:

Ćwiczenie na maszynie eliptycznej niesie za sobą wiele korzyści. Nie tylko wpływa na poprawę kondycji fizycznej, kształtuje sylwetkę, ale również przy diecie niskokalorycznej pomaga stracić na wadze.

1. Rozgrzewka

Rozgrzewka przygotowuje organizm  do ćwiczenia, pobudza krążenie, zmniejsza ryzyko kontuzji. Istotne jest by przed rozpoczęciem sesji treningowej poświęcić kilka minut na rozciąganie (patrz rysunki poniżej - Przeznacz na każde z pokazanych ćwiczeń około 30 sekund. Nie nadwyrężaj mięśni, jeśli zaboli, przerwij ćwiczenie.)

2. Ćwiczenie

Najważniejsza faza treningu. Dzięki regularnemu wykonywaniu ćwiczeń na maszynie eliptycznej zwiększamy elastyczność/ sprężystość mięśni nóg. Ważne jest by zachować jednakowe tempo podczas treningu, tak by zwiększyć puls, aż do osiągnięcia optymalnego poziomu ( patrz grafik, strefa oznaczona na szaro – TARGET ZONE). Ta faza ćwiczenia powinna trwać minimum 12 minut, aczkolwiek dla początkujących zaleca się skrócenie tego czasu.

3. Rozluźnienie

Chodzi o rozluźnienie mięśni, poprzez powtórzenie ćwiczeń wykonywanych w czasie rozgrzewki, ale w wolniejszym tempie i przez około 5 minut. W raz z poprawą kondycji fizycznej rozluźnienie mięśni powinno zajmować co raz więcej czasu i powinno być wykonywane ze zwiększoną intensywnością.

Wzmacnianie mięśni/ poprawa kondycji fizycznej:

By wzmocnić mięśnie należy ćwiczyć przy dużym obciążeniu. Należy ustawić urządzenie, tak by stawiało duży opór podczas ćwiczenia. Wymusi to większe napięcie mięśni oraz skróci czas wykonywania ćwiczenia.

Natomiast jeśli trening ma na celu poprawę ogólnej kondycji fizycznej, zacznij jak zwykle od rozgrzewki i zakończ rozluźnieniem, natomiast pod koniec fazy (2) zasadniczego ćwiczenia zwiększ opór urządzenia oraz pamiętaj o zmniejszeniu prędkości, tak by utrzymać puls na optymalnym poziomie ( patrz grafik powyżej).

Odchudzanie:

Przy tego rodzaju ćwiczeniach, które mają na celu utratę wagi istotny jest wysiłek jaki się włoży w trening. Im dłuższy i bardziej intensywny trening, tym więcej spalonych kalorii.

Ogólne wskazówki:

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia.

1. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą wyłącznie o użytku domowym. Maksymalne obciążenie urządzenia to 90kg.

2. Nie zbliżaj rąk, ani innych części ciała do ruchomych elementów urządzenia.

3. Rodzice oraz inne osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi powinny mieć na względzie ich naturalną ciekawość i to, że może ona doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też dzieci powinny zawsze pozostawać pod opieką. To urządzenie w żadnym wypadku nie może służyć jako dziecięca zabawka.

4. Obowiązkiem właściciela urządzenia jest poinstruowanie i poinformowanie użytkownika o wszystkich niebezpieczeństwach związanych z ćwiczeniem na maszynie eliptycznej.

5. Jednocześnie z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba.

6. Używaj odpowiedniego obuwia i stroju.

Montaż:

Fig.1

Wyjmij urządzenie z kartonu i upewnij się czy wszystkie części są zgodne z fig.1.

- korpus

- podstawa przednia z kółkami

- podstawa tylna z podstawkami regulującymi

4.    śruba M10/60

5.    podkładka 10,5/25

6.    nakrętka M 10

7.    sztyca kierownicy

10.  kierownica w kształcie litery „U”

11.  wyświetlacz

12.  uchwyt lewy

13.  uchwyt prawy

16.  pedał lewy

17.  pedał prawy

18.  podkładka M8

19.  śruba (klucz ampulowy) M8/15

20.  podkładka 8,5/22

21.  śruba (klucz ampulowy) M6/15

22.  podkładka M6

23.  śruba 5/15

37.  klucz

38.  klucz L13~17

39.  klucz ampulowy L4

39.  uchwyt na bidon

Fig.2

- Ustaw na podstawie tylnej (3) korpus urządzenia (1), dociśnij, a następnie przykręć śrubami (4), używając przy tym podkładek (5). Po czym przykryj nakładkami (6), pomagając sobie przy tym kluczem oznaczonym numerem (38).

- Ustaw na podstawie przedniej (2) korpus urządzenia (1), dociśnij, a następnie przykręć śrubami (4), używając przy tym podkładek (5). Po czym przykryj nakładkami (6), pomagając sobie przy tym kluczem oznaczonym numerem (38).

Fig.3

- Wprowadź przewód kontrolny (29) do otworu sztycy kierownicy (7), tak jak jest to pokazane na fig.III i fig.IIIA.

- Połącz przewody oznaczone cyframi (28) i (30), tak jak jest to pokazane na fig.II.

- Zainstaluj przewód hamulca i wyświetlacza. Następnie ustaw w pozycji pionowej sztycę kierownicy (7) i wsuń na rurę (A), uważając przy tym, by nie uszkodzić przewodów.

- Odkręć śrubę (34), która znajduje się na sztycy kierownicy (7), następnie tak jak jest to pokazane na schemacie I, zamocuj pokrętło regulacji siły/oporu urządzenia (35), pomagając sobie przy tym kluczem oznaczonym cyfrą (37).

- Przykręć sztycę kierownicy (7) śrubami (19) (klucz ampulowy), podłóż podkładki (20).

Fig. 4

- Przymocuj pedał lewy (16) do korpusu urządzenia (1) śrubami (19) z podkładkami (18). Połącz elementy oznaczone na fig.4 numerami (8) i (14), śrubami (21) z podkładkami (22).

- Przymocuj pedał prawy (17) do korpusu urządzenia (1) śrubami (19) z podkładkami (18). Połącz elementy oznaczone na fig.4 numerami (9) i (15), śrubami (21) z podkładkami (22).

Fig. 5

- Połącz ze sobą przewody: prawe oznaczone kolejno (24R+25R) oraz znajdujące się po lewej stronie oznaczone kolejno (24L+25L). Następnie zamontuj (śruby (23); klucz (37))górną część kierownicy „U” tak jak jest to pokazane na fig.5, uważając przy tym by nie uszkodzić przewodów.

- Połącz przewód oznaczony numerem (27) z przewodem (28).

- Połącz przewód (26) z przewodem (25). Przewód, który pozostaje nie połączony umieść w sztycy kierownicy (7), następnie nałóż wyświetlacz (11) i przykręć.

Fig.6

- Przymocuj uchwyt lewy (12) do przedłużenia pedału lewego (8) czterema śrubami (21) z podkładkami (22).

- Przymocuj uchwyt prawy (13) do przedłużenia pedału prawego (8) czterema śrubami (21) z podkładkami (22).

- Odkręć śruby (23) fig.B, które znajdują się poniżej pokrętła regulacji oporu urządzenia i zamocuj uchwyt na bidon. Dokręć śruby (23).

Fig. 7

Poziomowanie

Upewnij się czy urządzenie stoi równo na ziemi, jeśli tak nie jest podstawkami regulującymi, które znajdują się w podstawie tylnej (3), wypoziomuj urządzenie, tak by stało stabilnie.

Fig.8

Przemieszczanie

By ułatwić przemieszczanie, urządzenie zostało wyposażone w kółka (patrz fig.8).

Wyświetlacz został wyposażony w następujące przyciski:

- ENTER/RESET

  - Wybór funkcji: płeć (sex), wzrost (height), waga (weight), wiek (age), czas (time), dystans (distance), kalorie (calories), puls (pulse)

  - Dostęp do funkcji

  - Zatwierdza wybór funkcji

  - Po przytrzymaniu przez 2 sekundy zeruje informacje wyświetlane w danym momencie

  - Po przytrzymaniu przez 5 sekund zeruje informacje wyświetlane w danym momencie i  rozpoczyna pomiar zawartości tłuszczu w organizmie

- RECOVERY TEST

Naciśnij ten przycisk jeśli chcesz rozpocząć test po zakończeniu treningu.

- MEASURE (pomiar)

Przycisk funkcji pomiaru zawartości tłuszczu w organizmie. Zanim wciśniesz ten przycisk wprowadź swoje dane osobiste dotyczące wieku, płci, wagi, wzrostu.

- UP (do góry)

1. Przycisk zwiększający/zmieniający wartość następujących funkcji: płeć (sex), wzrost (height), waga (weight), wiek (age), czas (time), dystans (distance), kalorie (calories), puls (pulse).

2. Przycisk wyboru funkcji i jej wyświetlania: przeglądanie (scan), czas (time), prędkość (speed), dystans (distance), kalorie (calories), puls (pulse).

- DOWN (w dół)

1. Przycisk zmniejszający/zmieniający wartość następujących funkcji: płeć (sex), wzrost (height), waga (weight), wiek (age), czas (time), dystans (distance), kalorie (calories), puls (pulse).

2. Przycisk wyboru funkcji i jej wyświetlania: przeglądanie (scan), czas (time), prędkość (speed), dystans (distance), kalorie (calories), puls (pulse).

Baterie

  - Włóż baterie AA lub UM-3 z tyłu wyświetlacza

  - Upewnij się czy zostały odpowiednio włożone.

  - Jeśli wyświetlacz się nie zapala lub dane pojawiają się jedynnie częściowo należy wyjąć baterie na ok.15 sekund, po czym ponownie je umieścić na miejscu.

  - Po wyjęciu baterii wartości wszystkich funkcji pokazują zero.

  - wyjmij baterie jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu.

Wyświetlacz:

Funkcje:

- Włączanie i wyłączanie automatyczne:

Wyświetlacz włączy się automatycznie po wprowadzeniu w ruch. Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 4 minut od zakończenia ćwiczenia.

- Scan (przeglądanie):

Przyciskami UP/DOWN (góra/dół) wybierz funkcję. Światełko każdej funkcji (Czas, prędkość, dystans, kalorie, puls) będzie się świeciło przez 5 sekund na głównym wyświetlaczu i w tym czasie należy dokonać wyboru.

- Time (czas):

Przyciskami UP/ DOWN wybierz funkcję czas (time). Jeśli chcesz określić czas ćwiczenia naciśnij przycisk ENTER/RESET, gdy na głównym wyświetlaczu pojawi się funkcja czas (time). Następnie przyciskami UP/DOWN określ czas ćwiczenia.

Naliczanie czasu: Bez określania czasu trwania ćwiczenia, zegar będzie odliczał czas od 00:00 do 99:59.

Odliczanie czasu: Jeśli określi się czas trwania ćwiczenia od 1:00 do 99:00minut, zegar na wyświetlaczu rozpocznie odliczanie czasu od wartości czasu określonego przez użytkownika. Po upływie tego czasu charakterystyczny dźwięk oznajmi, że nastąpił koniec treningu.

- Speed (prędkość):

Przyciskami UP/ DOWN wybierz funkcję prędkość (speed). Pojawi się aktualna prędkość od 0.00 do 99.9 km/h lub w mile/h.

- Distance (dystans):

Przyciskami UP/ DOWN wybierz funkcję dystans. Na wyświetlaczu pojawia się przebyty dystans. Jeśli chcesz określić dystans, jaki chcesz przebyć w czasie trwania ćwiczenia, naciśnij przycisk  ENTER/RESET, by zatwierdzić wybór funkcji. Następnie przyciskami UP/DOWN określ dystans jaki chcesz przebyć.

Naliczanie dystansu: Bez określania dystansu ćwiczenia, wyświetlacz będzie naliczał przebytą odległość od 0,1do 999,9km lub mili.

Odliczanie dystansu: Jeśli określi się dystans ćwiczenia od 1,0 do 999,0 km lub mili, wyświetlacz rozpocznie odliczanie dystansu od wartości określonej przez użytkownika. Po przebyciu określonego dystansu charakterystyczny dźwięk oznajmi, że nastąpił koniec treningu.

- Calories (kalorie):

Przyciskami UP/ DOWN wybierz funkcję kalorie (calories). Na wyświetlaczu pojawia się ilość spalonych kalorii podczas treningu. Jeśli chcesz określić ilość kalorii, którą chcesz spalić podczas ćwiczenia naciśnij przycisk ENTER/RESET, gdy na głównym wyświetlaczu pojawi się funkcja kalorie (calories). Następnie przyciskami UP/DOWN określ ilość kalorii, którą chcesz utracić podczas ćwiczenia.

Naliczanie ilości spalonych kalorii: Bez określania ilości kalorii, które chce się utracić podczas ćwiczenia, zegar będzie automatycznie odliczał ilość spalanych kalorii od 0,1 do 999,0.

Odliczanie ilości spalonych kalorii: Jeśli określi się ilość spalonych kalorii podczas  ćwiczenia od 1,0 do 999,0, zegar na wyświetlaczu rozpocznie odliczanie od wartości  określonej przez użytkownika. Gdy spali się zaprogramowaną ilość kalorii, charakterystyczny dźwięk oznajmi, że nastąpił koniec treningu.

- Pulse/T.H.R (puls):

Przyciskami UP/ DOWN wybierz funkcję puls (pulse). Na wyświetlaczu pojawi się aktualny rytm pracy serca (ilość uderzeń na minutę). Jeśli chcesz określić puls przy jakim chcesz wykonywać ćwiczenie naciśnij przycisk ENTER/RESET, gdy na głównym wyświetlaczu pojawi się funkcja puls (pulse). Następnie przyciskami UP/DOWN określ puls przy jakim chcesz wykonywać ćwiczenie.

Określ puls na poziomie 66-220 uderzeń na minutę. Urządzenie zaalarmuje, jeśli osiągnie się wyższy puls niż zostało to zaprogramowane.

Ułóż ręce na czujnikach. Na wyświetlaczu pojawi się pomiar rytmu pracy serca (ilość uderzeń na minutę).

UWAGA! Nie jest to urządzenie medyczne. Pomiar jest orientacyjny.

- Pulse recovery

Jest to program sprawdzający jak szybko puls powraca do normalnego rytmu po zakończeniu ćwiczenia. W skali od F1.0 do F6.0, gdzie F.1 jest najlepszym wynikiem, a F6.0 najgorszym (licząc co 0.1). Funkcja ta pokazuje jak szybko puls powraca do normy po zakończeniu ćwiczenia i jak zwiększa się wydolność organizmu dzięki ćwiczeniu. Test należy wykonywać zaraz po zakończeniu ćwiczenia, naciskając „RECOVERY”. Następnie należy położyć obie dłonie na czujnikach pomiaru pulsu. Po upływie ok. 1 minuty pojawi się wynik testu na wyświetlaczu.

- Body Fat Measurment (Pomiar zawartości tłuszczu w organiźmie):

Po włączeniu wyświetlacza lub przytrzymaniu przycisku ENTER/RESET przez 6 sekund, aktywizuje się funkcja pomiaru zawartości tłuszczu w organizmie. By dokonać pomiaru należy wprowadzić swoje dane osobiste, następnie nacisnąć przycisk MEASURE (pomiar). By wprowadzić osobiste dane należy ustawić odpowiednie wartości przyciskami UP/DOWN (góra/dół). Następnie nacisnąć przycisk MEASURE i umieścić dłonie na czujnikach. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Dane osobiste wprowadzone przez użytkownika nie są zapamiętywane, po wyłączeniu lub wyzerowaniu wyświetlacza dane zostaną utracone.

A: Według zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie powstała klasyfikacja:

Typ 1 Super-sportowiec

Typ 2 Sportowiec idealny

Typ 3 Super szczupły

Typ 4 Sportowiec

Typ 5 W formie

Typ 6 Szczupły

Typ 7 Z nadwagą

Typ 8 Gruby

Typ 9 Otyły

B: BMR – wskaźnik (basal metabolism rate).Wyświetlacz przeliczy i pokaże wynik zestawienia wprowadzonych danych (płeć, wiek, wzrost, waga). Wynik ten pojawi się w przedziale: 1~9999Kcal.

C: BMI – (body mass index)wskaźnik (otyłość to nadmierna masa ciała w stosunku do wzrostu. Z otyłością mamy do czynienia przy przekroczeniu masy należnej o 20% lub inaczej, gdy wskaźnik BMI = 30) Wyświetlacz skalkuluje dane dotyczące wzrostu i wagi, po czym pokaże wynik zestawienia od 1,0 do 99,9

D: Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Wyświetlacz przeliczy dane dotyczące: płci, wzrostu, wagi i wieku, by wskazać procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie ( od 5% do 50%).

Ewentualne usterki:

  - Gaśnie wyświetlacz, pojawia się jedynie funkcja czas.

- Upewnij się czy przewód Z i Z1 są prawidłowo połączone.

2.   Nie włącza się wyświetlacz, dane są nieczytelne

- upewnij się czy baterie są prawidłowo włożone

- upewnij się czy akumulatorki nie są wyładowane

- zmień baterie

3. Niektóre dane pojawijące się na wyświetlaczu są nieczytelne, nieprawidłowe wskazania funkcji.

- wyjmij, a następnie po upływie kilku sekund włóż ponownie baterie

- sprawdź czy akumulatorki są naładowane, a baterie nie są wyczerpane

- jeśli powyższe wsazówki nie pomagają, skontaktuj się z najbliższym serwisem BH (należy wymienić wyświetlacz)

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, gdyż może się w ten sposób uszkodzić wyświtlacz ciekło – krystaliczny. Również woda i wstrząsy mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie urządzenia.

Kondycja fizyczna:

Być w dobrej formie fizycznej tzn. żyć pełnią życia. Obecnie prowadzi się przede wszystkim siedzący tryb życia. Nasza dieta staję się coraz bardziej obfita w kalorie i tłuszcze. Lekarze są zgodni, co do tego, że regularne uprawianie sportu wpływa na poprawę naszego samopoczucia, kondycji fizycznej, pozwala na kontrole wagi, a także działa odprężająco.

Dobre strony uprawiania sportu:

Regularne wykonywanie ćwiczeń na pewnym poziomie przez minimum 15/20 minut to tzw. ćwiczenia aerobowe, czyli takie, w którym przede wszystkim dotlenia się organizm. Są to na ogół ćwiczenia, które wykonuje się bez przerw. Poza zapotrzebowaniem organizmu na cukier i tłuszcz, ciało domaga się również tlenu. Regularne ćwiczenie poprawia zdolność mięśni do przyswajania tlenu, co zwiększą wydolność płuc i serca oraz wpływa korzystnie na krążenie. W skrócie energia generowana podczas wykonywania ćwiczeń spala kilokalorie, potocznie zwane kaloriami

Ćwiczenie, a kontrola wagi:

Pokarmem dla naszego organizmu jest min. energia (kalorie).

Wzrost wagi ciała jest skutkiem spożywania większej ilości kalorii, niż ta, którą nasz organizm jest w stanie spalić. I na odwrót, tracimy na wadze, gdy spalamy więcej kalorii, niż dostarczyliśmy naszemu organizmowi.

Tylko po to, by utrzymać wszystkie funkcje życiowe nasze ciało w stanie spoczynku spala ok. 70 kalorii na godzinę, tylko po to by utrzymać wszystkie funkcje życiowe.

Tabela poniżej pokazuje średnie zapotrzebowanie na energię (spalanie kalorii podczas wykonywania różnych sportów) podczas wykonywania różnych czynności:

Czynność		ilość spalonych kalorii w ciągu 1h

Marsz....................................………….140

Prace domowe………………………...150

Pływanie (400m/h)……………………300

Taniec…………………………………350

Szybki marsz (6km/h)………………....370

Tenis…………………………………..420

Jazda na rowerze (30km/h)……………500

Squash…………………………………690

Program ćwiczeń:

Program ćwiczeń będzie się różnił w zależności od wieku i kondycji fizycznej. By osiągnąć jak najlepsze rezultaty, zalecalibyśmy konsultacje z lekarzem, który dobierze program ćwiczeń do indywidualnych potrzeb każdego.

Bez względu na to czy Twoim celem jest poprawienie kondycji fizycznej, kontrola wagi czy rehabilitacja, pamiętaj, że program ćwiczeń musi przebiegać stopniowo, musi być zaplanowany i różnorodny. Zalecamy ćwiczenie od 3 do 5 razy w tygodniu po 20-25 minut.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń, pamiętaj o 2-3minutowej rozgrzewce. Rozpocznij od niewielkiej prędkości. Ochroni to twoje mięśnie przed zakwasami i przygotuje Twój organizm na wysiłek fizyczny.

Kolejnym krokiem jest ćwiczenie przez 15-20 minut w rytmie, który pozwoli na uregulowanie pracy serca na poziomie 65 – 75 uderzeń na minutę lub pomiędzy 75 – 85 w przypadku osób o dobrej kondycji fizycznej. Z czasem, gdy poprawi się już nasza forma fizyczna możemy podzielić czas ćwiczenia na: fazę pierwszą, która przebiegać będzie na poziomie 65 – 75 uderzeń na minutę i fazę drugą na poziomie 75 – 85 uderzeń. Oczywiście należy pamiętać, że nie wolno przekraczać poziomu 85 uderzeń na minutę (strefa ćwiczeń aerobowych) i nie dochodzić do maksymalnego rytmu serca.

Tuż przed zakończeniem ćwiczeń istotne jest również rozluźnienie mięśni. Wystarczy przez ostatnie 2 -3 minuty maszerować z niewielką prędkością, aż do chwili, gdy puls zejdzie poniżej 65 uderzeń na minutę. Dzięki temu unikniesz bólu mięśni, zwłaszcza po intensywnym ćwiczeniu. Wskazane są również, po zakończeniu programu ćwiczenia rozluźniające na podłodze.